# Mip МХ (Мип МИкс)

| Описание: | Жидкое сильнощелочное моющее средство. Специально разработано для однофазной мойки систем высокотемпературной кратковременной стерилизации (HTST) на предприятиях пищевой промышленности. |
| --- | --- |

| Преимущества | Высокая эффективность |
| --- | --- |
| продукта: | Превосходно связывает кальций. |
|  | Подходит для однофазной мойки |
|  | Подходит для машинной и СИП-мойки |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Прозрачная бледно-желтая жидкость* |
|  | Хранить при температуре | от -15 до +30°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,27 – 1,31 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,005 – 0,015% |
|  | Содержание азота | 0,85 – 0,95% |
|  | ХПК | 75 - 95 мг O2/г |
| Рабочий раствор | pH: | 12,0 – 13,0 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность | 10,2 mS/cm (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Титрование | 4,6 – 5,2 мл* (50 мл 1 % раствора; 0,5 n соляной кислоты (HCI), фенолфталеин) |
|  | Пенообразование | Не образует пену, подходит для применения в СИП-системах |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения Mip МХ совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISI 304) |
| Пластмассы | Щелочестойкие пластики, например, PE, PP, PTFE, PVC |
| Прочие | EPDM, NBR, PTFE |
| Применение | Обладая прекрасной способностью к связыванию кальция, Mip MX был специально разработан для однофазной мойки оборудования высокотемпературной кратковременной стерилизации на предприятиях молочной промышленности. Он также может применяться для общей СИП мойки в молочной и пивобезалкогольной промышленности в особенно в тех случаях, когда используется вода с высоким уровнем жесткости. Фактические условия использования будут зависеть от типа продукта, времени производства, а также температуры и жесткости воды. При эффективной и оптимальной мойке уровень свободного комплексообразователя в виде EDTA в конце мойки должен составлять 100 – 500 мг/кг. В зависимости от применения мы рекомендуем использовать следующие параметры: |
|  | Концентрация Температура Время обработки | 0,9 – 2,7% От холодной до 90 °C 10 – 60 минут |
| Важные комментарии | Стоки, содержащие химикалии, должны перерабатываться в соответствии с требованиями местного законодательства. |
|  | Очистка химически загрязненных стоков на биологических очистных сооружениях должна осуществляться только после прохождения стоками резервуаров нейтрализации и буферизации. |
|  | При переработке химически загрязненных стоков особое внимание необходимо уделять бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками на станциях анаэробной очистки. |
|  | При возникновении каких-либо сомнений обратитесь в нашу техническую службу. |
| Мониторинг |  |
| Определение концентрации |  |
| Титрование | Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор Фактор титрования | 50 мл рабочего раствора 0,5 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин 0,204 |
| Добавленный объем 0,5 n соляной кислоты (HCI) х 0,204 = (по весу)% Mip МХ |
| Электропроводность | Удельная проводимость Mip МХ |
| Прикладная система | Для применения Mip МХ мы рекомендуем использовать пропорциональную расходу воды дозировку, осуществляемую на основании показателей цикличности или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора Mip МХ мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности LMIT 09. |
| Безопасность | Mip МХ маркирован как «едкое вещество» (символ «С»); содержит раствор гидроксида натрия |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Mip МХ

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d)

Температурный коэффициент: α 1,81 %/°C

Проводимость, mS/cm

Концентрация, %

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  Mip МХ при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2011)