# P3-хоролит( СИП (P3-horolith( CIP)

| Краткое описание: | Жидкое кислотное моющее средство с дезинфицирующим эффектом для пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошо удаляет жир и протеины надежное средство для удаления накипи и отложений молочного камня отличный бактерицидный эффект уже при низких температурах |
| Свойства: |  |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,26 -1,30 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -20 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 14,6% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 108 – 128 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,6 – 2,0* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 5,9 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится при температуре более +45( С, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-horolith( CIP не действует на: |
| Металлы | Нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь |
| Пластмассы | PTFE, PE |
| Микробиология: | Бактерицидный эффект Р3-horolith( CIP при температуре 50о С. Время разрушения в минутах при использовании метода проверки суспензией DVG |

| Испытываемые организмы | Плотность микробов на мл испытываемого раствора | Без нагрузки | С 10 % нагрузкой BSA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 2,0 % |
| Грамположительные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| Stafilococcus aureus ATCC 6538 | 1.7 x 108 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| Enterococcus faecium ATCC 10541 | 1.9 x 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Listeria monocytogenes ATCC 20600T | 1.0 x 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Грамотрицательные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 1.8 x 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Proteus mirabilis ATCC 14153 | 1.3 x 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Escherichia coli ATCC 10536 | 2.1 x 108 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| Salmonela typhimurium ATCC 13311 | 1.0 x 108 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| Candida albicanas ATCC 10231 | 8.8 x 107 | 30 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 |
| Kluyveromyces lactis DSM 4394 | 1.6 x 107 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Грибки |  |  |  |  |  |  |  |
| Geotrichum candidum DSM 1240 | 3.3 x 107 | 30 | 30 | 15 | 60 | 30 | 30 |
| Aspergillus niger ATCC 16404 | 1.0 x 107 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 |

| Применение: | P3-horolith( CIP предназначен для однофазной кислотной мойки оборудования в молочной промышленности, а также форм при производстве сыры и творога. |
| --- | --- |
|  | Предварительная промывка водой. |
| Танки хранения молока | Концентрация: | 0,5 – 1,0% |
|  | Время воздействия: | 5 – 10 минут |
|  | Температура: | +50..+80˚ С |
| Молоковозы | Концентрация: | 0,5 - 1,5 % |
|  | Время воздействия: | 7 – 15 минут |
|  | Температура: | +50 + 80о С |
| Формы для сыра | Концентрация: | 1,0 -1,5% |
|  | Обработка в ванне замачивания: | 10 – 20 минут |
|  | Температура: | +50 +70о С |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,055 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,055 = % (весовые) Р3-horolith® CIP |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| Система Р3: | Дозировка препарата P3-horolith( CIP может осуществляться пропорционально количеству воды и контролироваться по электропроводности. Мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), а для контроля и фазовой сепарации раствора P3-horolith( CIP - индукционные измерители проводимости P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. |
| Безопасность: | P3-horolith® CIP маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит фосфорную кислоту |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |