P3-оксония(  (P3-oxonia()

| Описание: | Жидкое дезинфицирующее средство для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | совместимо с большинством применяемых материалов универсального применения не содержит хлора |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых отношениях |
|  | Плотность: | 1,09 -1,13 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -20 до +30( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,0% |
|  | Содержание азота: | 0,0% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 5,2 – 5,6* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-оксония® не действует действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, алюминий, цинк, латунь, медь, бронзу. Статическая дезинфекция в течение длительного времени не рекомендуется из-за опасности появления питтинговой коррозии. |
| Пластмассы | PE, PP, PTFE, NBR, EPDM |

Микробиология		Бактерицидный и фунгицидный эффект P3-оксония®:

Время разрушения микроорганизмов в минутах. Суспензионный метод испытания по DLG, модифицированный

| Время стерилизации в минутах |
| --- |
| Тестовые микроорганизмы | Плотность бактерий на один мл раствора | 40 °C | 60 °C |
|  |  | 0.5 % 1.0 % | 1.0 % | 0.5 % 1.0 % 2.0 % |
| Грам-положительные бактерии |  |  |  |  |
| Streptococcus faecalis WS 1761 DLG | 2.0 x 106 | 40 15 | 20 | 40 |
| Lactobacillus brevis DSM 20054 | 5.0 x 106 | 60 | 20 | 5 |
| Lactobacillus lindneri K 4160 | 1.8 x 106 | 40 | 20 | 5 |
| Pediococcus damnosus DSM 20289 | 4.0 x 106 | 40 | 10 | 2.5 |
| Грам-отрицательные бактерии |  |  |  |  |
| Escherichia coli ATCC 11229 | 4.4 x 106 | 5 5 | 5 | 5 5 5 |
| Serratia marcescens DSM 1636 | 9.7 x 106 | >60 | 40 | >60 |
| Дрожжи |  |  |  |  |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | 2.2 x 105 | >60 | >60 | 2.5 |
| Saccharomyces diastaticus K 5033 | 6.4 x 105 | >60 | >60 | 10 |
| Hansenula anomala K 5411 | 7.3 x 105 | >60 | >60 | 60 |
| Zygosaccharomyces bailii DSM 70410 | 2.0 x 105 | 40 | 20 | 2.5 |
| Плесень |  |  |  |  |
| Byssochlamys fulva DSM 1808 Byssochlamys fluva DSM 1808 | 4.0 x 105 | 60 | 40 | 60 |
| Penicillium expansum K 7630 | 1.0 x 106 | 40 | 20 | 5 |

| Применение: | В пивоваренной промышленности и при производстве безалкогольных напитков для стерилизации танков, трубопроводов, устройств ускоренной пастеризации, фильтров, испарительных инжекторов, разливающих и обрабаьывающих аппаратов. |
| --- | --- |
| Методика применения: | Рекомендуемые уровни концентрации, время обработки и рабочие температуры предлагаются в расчете на общую технологию. |
|  | Концентрации ниже 0,3 % могут применяться, особенно при приоведении длительного стерилизования, если соблюдается достаточное время обработки. |
|  | При холодной стерилизации применяются концентрации от 0,3 до 3,0 %, в зависимости от времени обработки. |
|  | При горячей обработке следует выбирать концентрации от 0,1 до 1,0 %. |
|  | При обработке под струей пара для ускоренной стерилизации требуются концентрации от 0,05 до 0,3 %. |
| Применение в пивоварении и производстве безалкогольных напитков | А) Для холодной стерилизации устройств разлива напитков по бутылкам их емкость ополаскивают водой, наполняют рабочим раствором Р3-оксония® в концентрации от 0,5 до 1% и выдерживают в течение 1 часа. При горячем стерилизовании в интервале температур от 60 до 70о С (от 140 до 160о Ф) обработка выполняется раствором в той же концентрации, а время обработки сокращается до 20 - 30 минут. Раствор после этого выливают через заправочную горловину. |
|  | б) Для стерилизации сосудов для предварительного (до смешивания напитков) газирования, их следует сначала промыть с использованием состава N 421, а затем заполнить раствором Р3-оксония® в концентрации 1 % через инсталляционное отверстие до горловины (заполнительного устройства). |
|  | в) Для стерилизации устройств подачи сиропа тщательно их промойте и заправьте на ночь рабочим раствором Р3-оксония® в концентрации от 0,3 до 0,5 %. После слива стерилизующего раствора тщательно промойте. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 10 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N перманганата калия (KMnO4) |
|  | Фактор титрования: | 0,049 |
|  | Объем 0,1 N KMnO4 x 0,049 = % (весовые) Р3-оксония® |
| Предосторожности при обращении: | Не применять в концентрированном виде. |
|  | В концентрированном виде не смешивать с органическими веществами (как, например, с жирами, маслом, каучуком) или другими концентратами моющих или стерилизующих веществ. |
|  | Не заполняйте трубопроводы (в особенности, не следует заполнять впрыскное оборудование, работающее с другими химикатами). |
|  | Ввиду того, что действие продукта основано на перекиси водорода, контакт с кожей приведет к осветлению пигментации. Всегда следует одевать защитную одежду. |
|  | P3-оксония® маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит перекись водорода. |
| Хранение: | Храните в контейнерах, в которых средство было приобретено, в пределах допустимых температур. |
| Сточные воды: | Отработанный раствор может быть дренирован непосредственно в основной сток. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |