P3-топакc( 19 (P3-topax( 19)

| Описание: | Жидкое щелочное пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаление остатков жиров и белков хорошо смывается водой совместимо с водой любой жесткости отличные экологические характеристики |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,19 -1,23 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,31% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 126 - 146 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 12,7 – 13,2* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 8,69 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топакс( 19 не действует на: |
| Металлы | сталь, нержавеющая сталь P3-топакс( 19 нельзя использовать для мойки оборудования, сделанного из луженного и анодированного железа, а также алюминия |
| Пластмассы | PE, PP, тв. PVC |
| Прочие | керамические поверхности |
| Применение: | Р3-топакс( 19 отлично удаляет жиры, белки и другие органические загрязнения в пищевой промышленности. Предназначен для наружной мойки оборудования, а также полов и стен. |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 3 % раствор P3-топакс( 19. |
|  | Выдержать 10- 20 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой при температуре +40..+60( С до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,12 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,12 = % (весовые) P3-топакс( 19 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Для применения P3-топакс® 19 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топакс® 19 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |

# Text boxes

Значения:

1.0 % =   8.69 mS/cm

2.0 % = 17.18 mS/cm

3.0 % = 25.10 mS/cm

4.0 % = 33.00 mS/cm

5.0 % = 40.80 mS/cm

6.0 % = 48.00 mS/cm

Электропроводность [mS/cm]

P3-topax 19
Электропроводность (25 °C, 0 °d)
Температурный коэффициент: ( 1.72 %/°C

Концентрация [%]