P3-топакc( 66 (P3-topax( 66)

| Описание: | Жидкое сильнощелочное хлорсодержащее пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта обладает сильным микробиологическим действием прекрасно отмывает красители удаляет пивной камень |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,11 -1,15 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +30( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,10% |
|  | Содержание азота: | 0,17% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 89 - 109 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 11,6 – 12,0* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 4,05 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топакс( 66 не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, цинк P3-топакс( 66 нельзя использовать для мойки оборудования, сделанного из алюминия и других цветных металлов |
| Пластмассы | HD-PE, PP, тв. PVC |
| Прочие | керамические поверхности |
| Микробиология | Бактерицидный эффект P3-топакс 66®. Время разрушения микроорганизмов в минутах при различных температурах. Суспензионный метод качественного испытания по DVG от 1988. |

| Время уничтожения бактерий в минутах |
| --- |
| Испытываемые микроорганизмы | Плотность бактерий на 1 мл раствора | Без нагрузки / С нагрузкой* 20(С 10(С |
|  |  | 2,0% 1.0 % | 2,0%* | 2,0% 1.0 % | 2,0%* |
| Грам-положительные бактерии |  |  |  |  |  |
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 5,9 x 106 | 5 | 60 | 5 | 60 |
| Enterococcus faecium DSM 2918 | 7,6 x 106 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Listeria monocytogenes BGA 6458 | 4,0 x 106 | 5 | 30 | 5 | 30 |
| Грам-отрицательные бактерии |  |  |  |  |  |
| Proteus mirabilis ATCC 14153 | 5,2 x106 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 8,0 x106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Salmonella typhimurium ATCC 13311 | 6,9 x106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yersinia enterocolitica K 2950 | 8,7 x106 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Campylobacter jejuni NTCT 11332 | 1,0 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дрожжи и плесени |  |  |  |  |  |
| Candida albicans ATCC 10231 | 2,4 x 106 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Penicillium expansum K 7630 | 2,5 x 106 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Aspergillus niger ATCC 16404 | 6,9 x 106 | 15 | 60 | 60 | 90 |

*) DVG-белковая нагрузка = 10 % мясная сыворотка

Наиболее распространенные вредные бактерии для пищевой промышленности.

| Применение: | Р3-топакс( 66 представляет собой универсальное пенное моющее средство для наружной мойки во всех отраслях пищевой промышленности. |
| --- | --- |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 5 % раствор P3-топакс( 66. |
|  | Выдержать 10 – 20 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | для нейтрализации активного хлора добавить щепотку кристаллического тиосульфата натрия Na2S2O3. |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,43 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,43 = % (весовые) P3-топакс( 66 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Для применения P3-топакс® 66 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топакс® 66 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия и гипохлорит натрия. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |