P3-топакc( 686 (P3-topax( 686)

| Описание: | Жидкое сильнощелочное хлорсодержащее пенное моющее средство для наружной мойки в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта обладает сильным микробиологическим действием прекрасно отмывает красители совместим с большинством применяемых материалов, включая алюминий (при определенных условиях) |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,10 -1,14 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -5 до +30( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,90% |
|  | Содержание азота: | 0,17% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 11,3 – 11,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 2,50 mS/cm (1% раствор, 25( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, не подходит для систем СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-топакс( 686 не действует на: |

| Металлы | нержавеющая сталь, сталь, оцинкованные поверхности При применении на алюминиевых поверхностях необходимо следовать следующим рекомендациям: |
| --- | --- |
| Жесткость воды | Общая жесткость | Макс. концентрация, % |
|  | ppm CaC03 | dGH* |  |
| очень мягкая, мягкая | 0 - 140 | 0 - 8 | 2 |
| средняя и высокая | 140 - > 530 | 8 - > 30 | 4 |

Важно!	Не применять на поверхностях из полиацетата!

| Применение: | Р3-топакс( 686 представляет собой универсальное пенное моющее средство для наружной мойки во всех отраслях пищевой промышленности. |
| --- | --- |
| Методика применения: | Ополоснуть поверхность водой при температуре +20..+40( С для удаления крупных загрязнений. |
|  | Нанести на поверхность пену, содержащую 2 – 4 % раствор P3-топакс( 686. |
|  | Выдержать 10 – максимум 20 минут. |
|  | Ополоснуть поверхность водой до полного удаления остатков моющего средства. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | для нейтрализации активного хлора добавить щепотку кристаллического тиосульфата натрия Na2S2O3. |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 1,11 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 1,11 = % (весовые) P3-топакс( 686 |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |

| P3-система: | Для применения P3-топакс® 686 мы рекомендуем использовать гигиеническую систему Хамелеон. |
| --- | --- |
|  | установка для мойки, обработки пеной и дезинфекции под давлением от 20 до 40 бар |
|  | регулируемая концентрация |
|  | эргономичный дизайн |
|  | простое использование и техническое обслуживание |
|  | Запрашивайте наши брошюры по Системе Хамелеон. |
| Безопасность: | P3-топакс® 686 маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия и гипохлорит натрия. |
| Важно! | В процессе мойки и дезинфекции, особенно при применении систем высокого давления, может происходить образование аэрозолей. Эти аэрозоли содержат водяную пыль и рабочий раствор, необходимо избегать вдыхания этих аэрозолей. Поэтому при мойке использование респиратора обязательно. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |