P3-трикварт( (P3-triquart()

| Описание: | Жидкое нейтральное дезинфицирующее средство для пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | сильный дезинфицирующий эффект рабочий раствор имеет нейтральный рН легко смывается |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 0,98 -1,00 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Индекс рефракции: | 1,396 – 1,400* |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 1,60% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 1035 - 1075 мг О2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 6,5 – 7,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-трикварт( не действует на: |
| Металлы | сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, гальванизированные поверхности |
| Пластмассы | наиболее распространенные, такие как PE, PP, PVC, PVDF |
| Уплотнения | В силу существования широкого спектра материалов разного типа при необходимости их следует проверять на совместимость. |

| Микробиология: | Бактерицидный и фунгицидный эффект Р3-трикварт®. Суспензионный метод качественного испытания по DVG , модифицированный. |
| --- | --- |

| Время уничтожения бактерий в минутах |
| --- |
| Испытываемые микроорганизмы | Плотность бактерий на 1 мл раствора |  | 5 °C |  |  | 20 °C |  |
|  |  |  | 0,1 % |  |  | 0,1 % |  |
| Грам-положительные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| Streptococcus faecalis WS 1761 DLG | 3,0 x 106 |  | 5 |  |  | 1 |  |
| Lactobacillus brevis DSM 20054 | 3,0 x 106 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Lactobacillus lindneri K 4160 | 8,0 x 106 |  | 5 |  |  | 2,5 |  |
| Pedicoccus damnosus DSM 20289 | 8,0 x 106 |  | 5 |  |  | 1 |  |
| Leuconostoc oenos DSM 20252 | 3,0 x 106 |  | 5 |  |  | 2,5 |  |
| Грам-отрицательные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli ATCC 11229 | 3,0 x 106 |  | 5 |  |  | 1 |  |
| Serratia marcescens DSM 1636 | 1,7 x 106 |  | >60 |  |  | 1 |  |
| Pectinatus cerevisiphilus DSM 20467 | 1,8 x 106 |  | 10 |  |  | 2,5 |  |
| Дрожжи |  |  |  |  |  |  |  |
| Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 | 1,0 x 106 |  | 10 |  |  | 2,5 |  |
| Saccharomyces diastaticus K 5033 | 5,2 x 105 |  | 60 |  |  | 2,5 |  |
| Hansenula anomala K 5411 | 1,0 x 106 |  | 10 |  |  | 1 |  |
| Zyosaccharomyces bailii DSM 70410 | 3,6 x 105 |  | 2,5 |  |  | 1 |  |
| Плесени |  |  |  |  |  |  |  |
| Byssochlamys fulva DSM 1808 Byssochlamys fluva DSM 1808 | 3,0 x 105 |  | 20 |  |  | 5 |  |
| Penicillium expansum K 7630 | 1,0 x 106 |  | 40 |  |  | 20 |  |

| Применение: | Р3-трикварт® предназначен для дезинфекции емкостей, тары, трубопроводов и другого оборудования в пиво-безалкогольной и пищевой промышленности. |
| --- | --- |
| Методика применения: |  |
| Общая дезинфекция | Концентрация: | 0,1 - 0,3 % |
|  | Температура: | холодная |
|  | Продолжительность: | 1 - 4 часа |

| Замачивание небольших частей, калачей | Перед дезинфекцией необходимо тщательно промыть все обрабатываемые поверхности. |
| --- | --- |
|  | Концентрация: | 0,1 - 0,3 % |
|  | Температура: | холодная |
|  | Продолжительность: | 1 - 4 часа |
|  | После обработки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
| Определение концентрации: |  |
| Тест-полоски | Возможно также определение концентрации P3- трикварт® с использованием специальных тест-полосок. |
| P3-система: | Дозировка P3-трикварт( может осуществляться пропорционально количеству потока воды. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Р3-трикварт® маркируется как «коррозионное» (символ С), содержит алкилдиметилбензил хлорид аммония. |
| Отходы должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
| Отходы необходимо доставлять на станцию биологической обработки после прохождения через танк нейтрализации и буферный танк. |
| При утилизации отходов необходимо обращать особое внимание на бактериальное загрязнение воды. Это особенно важно в случае с отходами, содержащими биоцид и на анаэробных установках для очистки сточных вод. |
| При авариях обращайтесь к нашей технической службе. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |