P3-топакс 990 (P3-topax® 990)

| Описание: | Жидкое пенное дезинфицирующее средство для применения на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности |
| --- | --- |

| Преимущества | Визуальный контроль процесса дезинфекции |
| --- | --- |
| продукта: | Хорошая бактерицидная и фунгицидная эффективность |
|  | Высокая эффективность даже при низких температурах |
|  | Универсальность |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | Жидкость цветом от бесцветного до палево-желтоватого* |
|  | Хранить при температуре | 0 - 40°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | Примерно 0,99 г/см³ (при 20°C) |
|  | Содержание фосфора | 0,00% |
|  | Содержание азота | 0,74% |
|  | ХПД | 206 мг O2/г |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
| Рабочий раствор | pH: | 7,9 + 0,5 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование | Сильное пенообразование, Не подходит для применения в СИП-системах |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-topax 990 совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISI 304), алюминий, нержавеющая сталь, малоуглеродистая сталь (St 37/2), неферомагнитные металлы |
| Пластмассы | PP, PE, жесткий PVC |
| Прочие | Стеклянные и керамические поверхности |
| Уплотнители | EPDM, Viton B, FFKM, NBR |
| Микробиология |  |
| Бактерицидная эффективность при 20 °C и 10 °C |
| В соответствии с DIN EN 1276 (suspension test) |
| Тестовые микроорганизмы | Время воздействия [мин] | концентрация [%] | Фактор логарифмического уменьшения |
|  |  |  | 20 °C | 10 °C |
|  |  |  | Чистые условия (0.03% BSA) | Грязные условия (0.3% BSA) | Чистые условия (0.03% BSA) | Грязные условия (0.3% BSA) |
| Грамположительные бактерии |
| Staphylococcus aureus (ATCC 6538) | 5 5 | 0.75 1.0 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Enterococcus hirae (ATCC 10541) | 5 | 0.75 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Грамотрицательные бактерии |
| Escherichia coli (ATCC 10536) | 5 5 5 | 0.75 1.0 1.25 | >5 | >5 | >5 |  |
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) | 5 5 | 0.75 1.25 | >5 | >5 |  |  |

| Фунгицидная эффективность при 20 °C |
| --- |
| В соответствии с DIN EN 1650 (suspension test) |
| Грибки | Время воздействия [мин] | концентрация [%] | Фактор логарифмического уменьшения |
|  |  |  | Чистые условия (0.03% BSA) | Грязные условия (0.3% BSA) |
| Saccharomyces cerevisiae var. Diastaticus (MUCL 27817) | 15 5 5 | 1 1.5 2 | >4 >4 | >4 >4 |
| Candida albicans (ATCC 10231) | 15 15 5 | 1.25 1.25 2.0 | >4 | >4 >4 |

| Применение | P3-topax 990 подходит для дезинфекции внешних поверхностей и механизмов, а также стен и полов на предприятиях пищевой промышленности при использовании в виде 1 – 2% рабочего раствора в рамках пенной обработки. Для дезинфекции мелких предметов и статической дезинфекции может быть использован 1% раствор P3-topax 990. - дезинфекция на скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях (конвейерные баки, цепи, ремни сепараторов и прочее перерабатывающее оборудование) - дезинфекция на предприятиях по производству кулинарной продукции (смесители, резервуары, упаковочное оборудование) - дезинфекция предприятий по производству сыра и предприятий молочной промышленности (камеры охлаждения и созревания сыра, формы отливки сыра и прочее оборудование) - дезинфекция на предприятиях пиво – безалкогольной промышленности. (дезинфекция внешних поверхностей оборудования и различных систем, таких как машины розлива, укупорки, наклейки этикеток и стен и полов) Необходимо предварительное ополаскивание для удаления крупных загрязнений. Нанести пену на основе 1 – 2% раствора P3-topax 990 Поместить мелкие части в 1 – 2% раствор P3-topax 990 Необходимо обеспечить полное покрытие поверхностей дезинфицирующим раствором, следует избегать образования воздушных пузырей, например, в угловых штуцерах Время обработки: 10 - 15 минут минимум. Окончательное ополаскивание водой питьевого качества. |
| --- | --- |
| Важные замечания | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством. |
|  | Стоки, содержащие химические вещества должны утилизироваться на установках биологической очистки только после прохождения резервуара нейтрализации и буферного резервуара. |
|  | При очистке химически загрязненных стоков необходимо уделять особое внимание бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками и на станциях анаэробной очистки. |
|  | В случае возникновения сомнений, пожалуйста, обратитесь в нашу техническую службу. |

| Мониторинг |  |
| --- | --- |
| Определение концентрации |  |
| Титрование | Колба-приемник: | 200 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0.5 n HCI |
|  | Индикатор: | Methylred |
|  | Добавленный объем HCI | V1 |
|  | Титровать 200 мл производственной воды как описано ниже |
|  | Добавленный объем HCI | V2 |
| (V1 - V2 ) x 0,538 = (по весу) % P3-topax 990 |
| Прикладные системы | Для применения P3-topax 990 мы рекомендуем использовать CHAMELEON HYGIENE SYSTEM производства Ecolab. Chameleon представляет собой семейство оборудования, предназначенного для мойки с применением гигиенических средств. |
|  | Все оборудование семейства Chameleon имеет функционал пенообразования, дезинфекции и ополаскивания. Стационарные и мобильные системы обеспечивают давление воды от 20 до 40 бар. Компактный и надежный санитарный дизайн. Высокая безопасность эксплуатирующего персонала. Специальное оборудование для коптильных камер и автоматических моечных систем. Брошюра по оборудованию Chameleon доступна по запросу. |
| Безопасность | P3-topax 990 маркирован как «вызывающее раздражение вещество» (символ «Xi»). Используйте дезинфицирующие средства с осторожностью. Всегда читайте информацию, указанную на этикетке, перед началом использования. |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-topax 990 при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от ноября 2009)