Стабилон(  МЕКС ПАУЭР  (Stabilon( MEX POWER)

| Описание: | Жидкая концентрированная добавка для усиления моющего действия щелочных растворов. |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | хорошее моющее действие подходит для мойки оборотных стеклянных и PET бутылок не содержит ПАВ и NTA подходит для использования с водой любой жесткости |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | Прозрачная коричневая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,28 -1,32 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +5( С до +45( С |
|  | Содержание фосфора: | 1,83% |
|  | Содержание азота: | 1,46% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 180 – 210 мг О2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 10,3 – 10,7* (1% раствор, 20о С, деионизированная вода |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | Для дозировки и хранения Stabilon(MEX POWER могут применяться все щелочеустойчивые пластики и стали (например, 1.4571). При указанных способах применения совместно с раствором щелочи Stabilon(MEX POWER не действует на все щелочеустойчивые металлы, пластики и уплотнения. |
| Применение: | Р3-stabilon® MEX POWER добавляется к щелочным моющим растворам, применяемым в пивобезалкогольной промышленности и особенно для мойки бутылок. Stabilon® MEX POWER предназначен для удаления «тяжелых» загрязнений (например, плесени). Stabilon® MEX POWER не содержит пеногасители. При необходимости нужно использовать соответствующие добавки. |
| Методика применения: |  |  |
| Цех розлива | Щелочные ванны бутыломоечной машины |
|  | Концентрация щелочи: | 1,5 – 2,5% |
|  | Stabilon® MEX POWER | 0,15 – 0,6% |
|  | Время воздействия: | в зависимости от оборудования |
|  | Температура: | +58 ..+85( С (при мойке оборотных PET бутылок – следовать рекомендациям производителя) |
|  | Stabilon® MEX особенно рекомендуется для удаления алюминиевой фольги. |
|  | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,0 – 2,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 минут |
| Варочный цех | Емкости, трубопроводы, охладители |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 – 0,4 % |
|  | Концентрация щелочи: | 2,0 – 3,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 – 60 минут |
| Бродильно-лагерное отделение | Танки, цилиндро-конические танки/ танки хранения, трубопроводы |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,2 – 2,0 % |
|  | Температура: | температура погреба |
|  | Время обработки: | 30 – 60 минут |
| Фильтрационное отделение/ подвал светлого пива | Буферные емкости, фильтры, трубопроводы, шланги |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 – 60 минут |
| Цех розлива | Бочки/ КЕГи |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,0 - 2,0 % |
|  | Температура: | +70 ..+85о С |
|  | Время обработки: | по спецификации системы |
|  | Изобарометр, трубопроводы, шланги |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,0 – 2,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 минут |
|  | Производство безалкогольных напитков |
| Производство фруктовых соков | Центрифуги, пастеризаторы, испарители, танки, трубопроводы |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 – 60 минут |
| Цех сиропа | Танки для смешивания, танки для концентрата, смесители, трубопроводы |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,5 – 2,0 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 - 60 минут |
| Контейнеры | Моечная машина, каустические ванны |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2% |
|  | Концентрация щелочи: | 1,5 – 2,0% |
|  | Температура: | +70.. +85о С |
|  | Время обработки: | по спецификации системы |
|  | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация Stabilon® MEX POWER: | 0,2 % |
|  | Концентрация щелочи: | 1,0 – 2,5 % |
|  | Температура: | от холодной до +85( С |
|  | Время обработки: | 30 минут |
| P3-система: | Для дозировки Stabilon® MEX POWER непосредственно в ванну с щелочным раствором мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа Р3-Эладос ЭМП (P3-Elados EMP). Для контроля раствора щелочи мы рекомендуем использовать индуктивные измерители электропроводности типа Р3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Дозировка Stabilon® MEX POWER может осуществляться пропорционально подаче насоса концентрата щелочи. Запрашивайте наши брошюры по Системе Р3. |
| Безопасность: | Stabilon® MEX POWER маркируется как «коррозионное» (символ С), содержит гидроксид калия. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |